## Slide 1: TRANSFERT DE GAZ
TRANSFERT DE GAZ MÉTHANE PAR UNITÉ MOBILE DE POMPAGE

## Slide 2: TRANSFERT DE GAZ
Organisation Ressources Humaines
M. Bettoni
M. Guatelli
R. Armellini
A. Cadeddu
ASTOR
R. Molinari
T. Mazzaferro
G. Cobzariu
A. Zingale
S. Mandirola
G. Fainardi
D. Iacometti
M. Deandrea

## Slide 3
Pour des raisons différentes, les gazoducs souvent nécessitent d’opérations d’entretien visant à restaurer des conditions opérationnelles fiables et sûres. Avant tout travail d’entretien le produit contenu dans les tuyaux doit être évacué.
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 4
Qu’est-ce que le méthane?
Le méthane est un gaz, d’habitude appelé « gaz naturel ». À l’origine ce gaz est inodore et incolore. Dans les lignes civiles le gaz est traité de façon à le rendre reconnaissable (odorisé) au cas de fuites,
mais dans les gazoducs il n’est pas traité.
D’un point de vue chimique, il est composé d’1 atome centrale de carbone (C) et de 4 atomes d’hydrogène (H) aux sommets, ainsi il crée un tétraède régulier à très grande explosibilité.
Le méthane fait partie de la famille des combustibles fossiles traditionnels (essences)
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 5
TRANSFERT DE GAZ
SNAM responsable du réseau sur le territoir entier

## Slide 6
TRANSFERT DE GAZ
TRANSFERT DE GAZ
Tronçon de ligne à évacuer
Tronçon de ligne refoulement du gaz

## Slide 7
TRANSFERT DE GAZ
LES EQUIPEMENTS

## Slide 8: TRANSFERT DE GAZ
COMPRESSEURS
NGB01 0-30 bar
NGB02 7-75 BAR
DÉBIT
min. 1500 Nm3/h - - - - - - -max. 50000 Nm3/h
moyenne
9000 Nm/h - - - 11000 Nm3/h

## Slide 9
Le compresseur est un équipement destiné au pompage du métane gazeux. L’unité est équipée d’un moteur alimenté à méthane par 12 cylindres, 650 chevaux,
à 1800 tours-minute, muni d’échangeurs de chaleur, systèmes de graissage et refroidissement. Le compresseur est situé dans un contaneur. Un système de contôle à distance gère son fonctionnement.
TRANSFERT DE GAZ
COMPRESSEUR

## Slide 10
Longueur 8750 mm.
Largeur 2500 mm.
Hauteur 2600 mm.
Poids 23500 Kg.
TRANSFERT DE GAZ
Huile lubrification moteur l. 68
Huile lubrification compresseur l. 85
Huile lubrification cylindres l. 40 ( 0,16 l/h) Circuit refroidissement compresseur l. 400
Circuit refroidissement moteur l. 50
Circuit refroidissement Intercooler l. 50
DIMENSIONS
CIRCUITS
MOTORE
Type Caterpillar G3412 12V
Puissance 650 chevaux à 1800 tours-minute
FICHE TECHNIQUE COMPRESSEUR

## Slide 11: TRANSFERT DE GAZ
TABLEAUX à distance
TABLEAU DE CONTRÔLE PRINCIPAL

## Slide 12: TRANSFERT DE GAZ
GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES
MGE 01 – MGE02
380 V 80 KW

## Slide 13
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le gaz méthane est transferé du tronçon du gazoduc à évacuer à un autre tronçon du gazoduc qui normalement fait partie de la même ligne par un compresseur qui, en suivant le mouvement alternatif des quatre pistons, aspire le gaz et par conséquent engendre la compression du même gaz. Le cycle de fonctionnement se passe automatiquement à l’étage I dans la première phase:
Les 4 pistons travaillent tous en parallèle – ETAGE I-
Si l’écart de pression entre la pression de départ et la pression d’aspiration est ègale à 3,8 (Press. départ/Press. Asp. = 3,8), le système va faire une commutation du stade I au stade II.
Les trois premiers pistons travaillent en parallèle en comprimant le gaz dans le quatrième piston –ETAGE II.
Le compresseur et tous les circuits de graissage et de refroidissement fonctionnent grâce à un moteur à explosion alimenté à méthane.
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 14
SCHÉMA MOTEUR
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 15
SCHÉMA COMPRESSEUR ETAGE I
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 16
SCHÉMA COMPRESSEUR ETAGE II
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 17
SCHÉMA – RACCORDEMENT COMPRESSEURS
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 18
SCHÉMA 1 COMPRESSEUR
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 19
P&I UN SEUL COMPRESSEUR
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 20
UN SEUL COMPRESSEUR
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 21
SCHÉMA N°2 COMPRESSEURS
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 22
P&I N° 2 COMPRESSEURS
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 23
DEUX COMPRESSEURS EN SÉRIE
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 24
MATERIAUX RACCORDEMENTS LIGNES
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 25
Vannes de sectionnement et clapet de non retour
RÉCOMPRESSION

## Slide 26
Soupape de sécurité 90 bar
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 27
Débimètre
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 28
LIGNES
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 29
SWIVEL
TRANSFERT DE GAZ

## Slide 30
LES RACCORDS
TRANSFERT DE GAZ